| Строительные нормы и правила | СНиП 3.04.01-87 |
| --- | --- |
| Изоляционные и отделочные покрытия | Взамен: СНиП III-20-74*; СНиП III-21-73*; СНиП III-B.14-72; ГОСТ 22753-77; ГОСТ 22844-77; ГОСТ 23305-78 |

## ПРОИЗВОДСТВО ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ

3.51. Облицовку поверхностей необходимо выполнять согласно ППР в соответствии с проектом. Соединение поля облицовки с основанием должно осуществляться:

при применении облицовочных плит и блоков размером более 400 см2 и толщиной более 10 мм - креплением к основанию и с заполнением раствором пространства между облицовкой и поверхностью стены (пазух) или без заливки пазух раствором при относе облицовки от стены;

при применении плит и блоков размером 400 см2 и менее, толщиной не более 10 мм, а также при облицовке плитами любых размеров горизонтальных и наклонных (не более 45 %)поверхностей - на растворе или мастике (в соответствии с проектом) без дополнительного крепления к основанию;

при облицовке закладными плитами и облицовочным кирпичом одновременно с кладкой стен - на кладочном растворе.

3.52. Облицовку стен, колонн, пилястр интерьеров помещений следует выполнять перед устройством покрытия пола.

3.53. Элементы облицовки по клеящейся прослойке из раствора и мастики необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля облицовки.

3.54. Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, слоем до начала установки плиток. Мелкоразмерные плитки на мастиках или растворах с замедлителями следует устанавливать после нанесения последних по всей облицовываемой площади в одной плоскости при загустевании мастик и растворов с замедлителями.

3.55. Отделка участка и всей поверхности интерьера и фасада облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в соответствии с проектом.

3.56. Элементы облицовки при применении природного и искусственного камня полированной и лощеной фактуры необходимо сопрягать насухо, подгоняя кромки подобранных по рисунку смежных плит с креплением по проекту. Швы плит необходимо заполнять мастикой после заливки пазух раствором и его затвердения.

3.57. Плиты со шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой структурой, а также с рельефом типа «скала» необходимо устанавливать на растворе; вертикальные швы следует заполнять раствором на глубину 15 - 20 мм или герметиком после затвердения раствора клеящей прослойки.

3.58. Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. При облицовке стен, возведенных методом замораживания, заполнение швов облицовки из закладных керамических плит необходимо выполнять после оттаивания и затвердения кладочного раствора при нагрузках на стены не менее 80 % проектной.

3.59. Заливку пазух раствором необходимо производить после установки постоянного или временного крепления поля облицовки. Раствор следует заливать горизонтальными слоями, оставляя после заливки последнего слоя раствора пространство до верха облицовки в 5 см.

Раствор, залитый в пазухи, при технологических перерывах, превышающих 18 ч, следует защищать от потери влаги. Перед продолжением работ незаполненную часть пазухи необходимо очистить от пыли сжатым воздухом.

3.60. После облицовки поверхности из плит и изделий должны быть очищены от наплывов раствора и мастики немедленно, при этом: поверхности глазурованных, полированных и лощеных плит и изделий промыты горячей водой, а шлифованные, точечные, бугристые, бороздчатые и типа «скала» обработаны 10 %-ным раствором соляной кислоты и паром при помощипескоструйного аппарата.

3.61. Поверхности из-под распила плит мягких пород (известняка, туфа и т.п.), а также выступающие более чем на 1,5 мм кромки плит с полированной, шлифованной, бороздчатой и точечной поверхностями должны быть соответственно отшлифованы, подполированы или подтесаны до получения четкого контура кромок плит.

3.62. При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования табл. 13.

Таблица 13

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Толщина клеевой прослойки, мм: |  | Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ |
| из раствора - 7 | + 8 |  |
| из мастики - 1 | + 1 |  |
| Облицованная поверхность |  | То же, не менее 5 измерений на 50-70 м2 поверхности |
| отклонения от вертикали (мм на 1 м длины), мм: |  |  |
| зеркальной, лощеной - не более 2 | Не более 4 на этаж |  |
| шлифованной, точечной, бугристой, бороздчатой - не более 3 | Не более 8 на этаж |  |
| керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями в облицовке |  |  |
| наружной - 2 | Не более 5 на этаж |  |
| внутренней - 1,5 | Не более 4 на этаж |  |
| отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали (мм на 1 м длины) в облицовке, мм: | - |  |
| зеркальной, лощеной - до 1,5 |  |  |
| шлифованной, точечной, бугристой, бороздчатой - до 3 |  |  |
| фактуры типа «скала» - до 3 |  |  |
| керамическими, стеклокерамическими, другими изделиями в облицовке: |  |  |
| наружной - до 2 |  |  |
| внутренней - до 1,5 |  |  |
| Допускаемые несовпадения профиля на стыках архитектурных деталей и швов, мм: | - | Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ |
| зеркальной, лощеной - до 0,5 |  |  |
| шлифованной, точечной, бугристой, бороздчатой - до 1 |  |  |
| фактуры типа «скала» - до 2 |  |  |
| керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями в облицовке: |  |  |
| наружной - до 4 |  |  |
| внутренней - до 3 |  |  |
| Неровности плоскости (при контроле двухметровой рейкой), мм: | - | То же |
| зеркальной, лощеной - до 2 |  |  |
| шлифованной, точечной, бугристой, бороздчатой - до 4 |  |  |
| керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями в облицовке: |  |  |
| наружной - до 3 |  |  |
| внутренней - до 2 |  |  |
| Отклонения ширины шва облицовки: |  | « |
| зеркальной, лощеной | ±0,5 |  |
| гранита и искусственного камня | ±0,5 |  |
| мраморов | ±0,5 |  |
| шлифованной, точечной, бугристой, бороздчатой | ±1 |  |
| фактуры типа «скала» | ±2 |  |
| керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями (внутренней и наружной облицовки) | ±0,5 |  |
| Поверхности, облицованные блоками, плитами и плитками из природного и естественного камня, должны удовлетворять следующим требованиям: | - | « |
| поверхности должны соответствовать заданным геометрическим формам; |  |  |
| отклонения не должны превышать приведенных в табл. 13; |  |  |
| материал сопряжения и герметизации швов, размеры и рисунки облицовки должны соответствовать проектным; |  |  |
| поверхности, облицованные однотонными искусственными материалами, должны иметь однотонность, природным камнем - однотонность или плавность перехода оттенков; |  |  |
| пространство между стеной и облицовкой должно быть полностью заполнено раствором; |  |  |
| горизонтальные и вертикальные швы облицовки должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине; |  |  |
| поверхность всей облицовки должна быть жесткой; |  |  |
| сколы в швах допускаются не более 0,5 мм; |  |  |
| трещины, пятна, потеки раствора, высолы не допускаются; |  |  |
| крупноблочные элементы из природного камня должны быть установлены на бетоне; |  |  |
| крепежные приборы (закрепы) для облицовки, подвергающиеся воздействию агрессивных сред, должны быть покрыты антикоррозионными составами или изготовлены из цветного металла в соответствии с проектом |  |  |
| Отделка (облицовка) стен листами с заводской отделкой должна удовлетворять следующим требованиям: | - | « |
| на поверхности листов и панелей трещины, воздушные пузыри, царапины, пятна и т.п. не допускаются; |  |  |
| крепление листов и панелей к основанию должно быть прочным, без зыбкости (при легком простукивании деревянным молотком не должно наблюдаться коробления изделий, разрушения их кромок и смещения листов); |  |  |
| швы должны быть равномерными, строго горизонтальными и вертикальными; крепежные приборы и расстояние между ними, а также материал, размеры и рисунок должны соответствовать проекту; |  |  |
| отклонения от плоскости, горизонтали и вертикали не должны превышать норм, приведенных в табл. 16 |  |  |

## ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОМУ ПОКРЫТИЮ ПОЛА

4.43. Основные требования, предъявляемые к готовым покрытиям пола, приведены в табл. 25.

Таблица 25

| Технические требования | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- |
| Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать, мм, для: | Измерительный, не менее девяти измерений на каждые 50-70 м2поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки |
| земляных, гравийных, шлаковых, щебеночных, глинобитных покрытий и покрытий из брусчатки - 10 |  |
| покрытий асфальтобетонных, по прослойке из песка, торцевых, из чугунных плит и кирпича - 6 |  |
| цементно-бетонных, мозаично-бетонных, цементно-песчаных, поливинилацетатнобетонных, металлоцементных, ксилолитовых покрытий и покрытий из кислотостойкого и жаростойкого бетона - 4 |  |
| покрытий на прослойке из мастик, торцевых, из чугунных и стальных плит, кирпича всех видов - 4 |  |
| песчаных, мозаично-бетонных, асфальтобетонных, керамических, каменных, шлакоситалловых - 4 |  |
| поливинилацетатных, дощатых, паркетных покрытий и покрытий из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон, из поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит - 2 |  |
| Уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов не должны превышать для покрытий, мм: | То же |
| из брусчатки - 3 |  |
| кирпичных, торцевых, бетонных, асфальтобетонных, чугунных и стальных плит - 2 |  |
| из керамических, каменных, цементно-песчаных, мозаично-бетонных, шлакоситалловых плит - 1 |  |
| дощатых, паркетных, из линолеума, поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит, поливинилхлоридного пластика - не допускаются |  |
| Уступы между покрытиями и элементами окаймления пола - 2 мм | Измерительный не менее девяти измерений на каждые 50-70 м2поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки |
| Отклонения от заданного уклона покрытий - 0,2 % соответствующего размера помещения, но не более 50 мм | То же |
| Отклонения по толщине покрытия - не более 10 % от проектной | То же, не менее пяти измерений, акт приемки |
| При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания | Технический, простукиванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размером не менее 50  50 см, акт приемки |
| Зазоры не должны превышать, мм: | Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 м2поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки |
| между досками дощатого покрытия - 1 |  |
| между паркетными досками и паркетными щитами - 0,5 |  |
| между смежными планами штучного паркета - 0,3 |  |
| Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками полотнищ линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток не допускаются | Визуальный, всей поверхности пола и мест примыканий, акт приемки |
| Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному | То же, всей поверхности пола, акт приемки |

## Ссылка на сайт http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1925/index.htm